## Slide 1
World One Powerful Presentation Template
THIẾT KẾ VLSI
VLSI DESIGN
BÀI TẬP LỚN: Thiết kế bộ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
GIẢNG VIÊN: TS. PHAN XUÂN VŨ
SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM NGỌC LÂM 2018628
PHẠM MINH ĐỨC 20172476
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

## Slide 2
Giới thiệu về bộ UART 04
Thiết kế thông số kĩ thuật 12
Triển khai thiết kế 15
Kiểm tra 00
NỘI DUNG
02
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 3: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
03
CÔNG VIỆC/ THÀNH VIÊN | NGỌC LÂM | MINH ĐỨC
Tìm hiểu lý thuyết | Tìm kiếm, đọc các tài liệu liên quan đến UART | Tổng hợp các tài liệu liên quan tới UART
Thiết kế thông số | Thiết kế thông số cho bộ UART nhóm triển khai | 
Triển khai & Kiểm thử | Lập trình HDL (System Verilog) Viết mẫu testbench | Phân tích, đưa ra các test case Hoàn thành các testbench
Báo cáo | Viết bản báo cáo cuối cùng (.docx) Thuyết trình | Lập bản thuyết trình (.pptx) Thuyết trình
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 4: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART INTRODUCTION TO UART (UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER TRANSMITTER)
01
04
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 5: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
05
1.1. Các khái niệm chung:
UART (Universal Asynchronous receiver-transmitter):
  Là một giao thức truyền thông được sử dụng rộng rãi giữa các thiết bị (device-to-device)
  UART là một giao thức của phần cứng, sử dụng tín hiệu nối tiếp (serial) không đồng bộ để truyền thông tin, với tốc độ có thể điều chỉnh được
  Các thiết bị được nối với nhau thông qua dây dẫn:
    Để hai thiết bị có thể vừa truyền và nhận thông tin lẫn nhau, ta cần sử dụng một cặp hai dây dẫn (với cách ghép nối như ở hình dưới)
  Tín hiệu được truyền theo từng bit thông qua dây dẫn
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
Tham khảo: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html

## Slide 6: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
06
1.1. Các khái niệm chung:
UART Interface – Giao diện UART:
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
  Hai tín hiệu của mỗi bộ UART:
    Truyền – Transmitter (Tx)
    Nhận – Receiver (Rx)
  Ví dụ:
    Bộ UART1 truyền dữ liệu đi được liên kết với một bus dữ liệu (Data bus 1), truyền dữ liệu vào UART theo dạng song song, sau đó được bộ UART1 chuyển thành dạng tín hiệu serial
    Dữ liệu serial từ bộ UART1 được truyền qua bộ UART2 thông qua đường nối chân TX (UART1) với RX (UART2).
    Bộ UART2 nhận dữ liệu serial, chuyển lại thành dạng tín hiệu song song để đưa vào bus dữ liệu (Data bus 2) đang liên kết.
  02 bộ UART liên kết với nhau, cùng bus dữ liệu

## Slide 7: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
07
1.2. Các thông số quan trọng:
Các thông số cần chú ý khi làm việc với bộ UART:
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ/ĐẶC ĐIỂM
Kết nối & Số lượng | Qua dây nối (dây vật lý) 01 dây (nếu chỉ có 1 bộ phát và 1 bộ nhận) 02 dây (nếu cả 2 bộ đều phát & nhận)
Quan hệ kết nối | 1 - 1
Phương thức truyền | Không đồng bộ (Asynchronous)
Tốc độ truyền (Baud Rate) | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600, 1000000, 1500000
Khả năng truyền nhận | Song công (Full Duplex), Bán song công (Half Duplex), Chỉ truyền (TX only) hoặc Chỉ nhận (RX only)

## Slide 8: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
08
1.2. Các thông số quan trọng:
Cấu trúc dữ liệu được truyền: UART truyền thông tin theo dạng gói tin (packet), với cấu trúc như sau
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
Start Bit: Bit khởi động. UART khi không truyền dữ liệu thường giữ điện áp ở mức cao. Khi bắt đầu truyền, UART tiến hành kéo từ mức cao → thấp trong một chu kì.
Data Frame: Chứa dữ liệu chính cần truyền giữa các thiết bị, có thể có độ lớn từ 5 đến 8 bit dữ liệu (nếu sử dụng 1 bit parity), hoặc đến 9 bit dữ liệu (nếu không sử dụng bit parity)
Stop Bit: UART lái tín hiệu từ thấp lên cao trong khoảng thời gian truyền của 1 (hoặc 2 bit)

## Slide 9: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
09
1.3. Quá trình truyền nhận của UART:
Bước 1: Bộ UART phát nhận dữ liệu đầu vào từ Data Bus, theo các tín hiệu song song
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
Bước 2: Bộ UART phát bổ sung thêm start bit, parity bit, stop bit vào gói dữ liệu

## Slide 10: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
10
1.3. Quá trình truyền nhận của UART:
Bước 3: Gói dữ liệu được truyền từ bộ phát sang bộ nhận. Bộ nhận lấy mẫu (sample) tín hiệu nhận được với tốc độ truyền đã được cài đặt (preconfigured baud rate)
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
Bước 4: Bộ UART nhận thực hiện kiểm tra & lược bỏ các start bit, parity bit & stop bit

## Slide 11: GIỚI THIỆU VỀ BỘ UART
11
1.3. Quá trình truyền nhận của UART:
Bước 5: Bộ UART nhận chuyển hóa dữ liệu theo dạng serial về dạng parallel và gửi vào data bus tại đầu ra
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 12: THIẾT KẾ THÔNG SỐ DESIGN SPECIFICATIONS
02
12
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 13: THIẾT KẾ THÔNG SỐ
13
Các thông số nhóm đưa ra khi thiết kế bộ UART:
Khả năng truyền nhận: Song công (Full Duplex)
Tốc độ truyền nhận (baud rate): 9600, 19200, 57600, 115200
Tốc độ lấy mẫu (phía nhận): x16
Bộ đệm: Sử dụng bộ FIFO, độ rộng 8 vector 8 bit
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
02

## Slide 14: THIẾT KẾ THÔNG SỐ
14
Các thông số nhóm đưa ra khi thiết kế bộ UART (tiếp):
Cấu trúc gói dữ liệu truyền đi: Gồm 11 bit, với cấu trúc được trình bày như hình
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
02
Với cấu trúc gói tin, ta có thể triển khai các cơ chế phát hiện lỗi:
  Parity error: Lỗi parity trong gói bit được truyền đi
  Stop error: Lỗi tại bit stop trong gói dữ liệu nhận được (nhận được 1 bit 0 tại cuối gói tin)
  Break error: Lỗi tại bit stop trong gói dữ liệu nhận được (nhận được 2 bit 0 tại cuối gói tin)
  Overflow error: Lỗi nhận thừa bit tại đầu nhận vào
1 start bit, 8 data bit, 1 parity bit, 1 stop bit

## Slide 15: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ DESIGN IMPLEMENTATION
03
15
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981

## Slide 16: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ
16
Khối top: UART Protocol
Đầu vào:
  clk: Nhận tín hiệu clock của hệ thống (system clock)
  res
THIẾT KẾ VLSI, 2021.1, 12981
03

## Slide 17: GIẢI THÍCH LỆNH ASM
KĨ THUẬT VI XỬ LÝ, 2020.2, 124833
21
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Slide bài giảng “Kỹ thuật Vi xử lý - Microprocessor”, TS. Phạm Ngọc Nam, TS. Hàn Huy Dũng
Sách: ”The Intel Processor: Architecture, Programming and Interfacing”, 8th edition, Intel
Tài liệu: “8086 Instruction Set Opcodes”, csiflabs.cs.ucdavis.edu https://csiflabs.cs.ucdavis.edu/~ssdavis/50/8086%20Opcodes.pdf
Tài liệu: “Intel 8086 Instruction Timing”, oocities.com http://www.oocities.com/mc_introtocomputers/Instruction_Timing.PDF
Website: “ARM Compiler v5.06 for μVision ARM ASM User Guide” https://www.keil.com/support/man/docs/armasm/